TSDZ2 Elektrinio dviračio motoras

Instrukcija

1

Motoro surinkimo instrukcija

1 žingsnis. Įstumkite motorą į centrinę ašį (68mm) kaip tai yra parodyta nuotraukoje. Kitoje pusėje (kairėje) išsikišusi dalis turi būti 11mm (pav nr.1)

11mm

Push  Motor  BB  axle

inside BB tube(68mm) as per arrow direction, the exposed axle length on left side is 11mm as Pic 1

pav nr.1

2 žingsnis. Uždėkite apsauginę plokštelę. Žiūrėkite į antrą paveikslėlį (pav nr.2).

- Uždėkite apsauginę plokštelę ant ašies.

- Uždėkite dvi tarpines tarp motoro ir apsauginės plokštelės.

- Prisukite apsauginę plokštelę ir motorą su dviem M5x16 varžtais.

1.Put securing plate

onto BB axle.

3 、 Tighten	the

securing	plate

and	the	motor

with	two	M5 ×

2. Put 2 washers

16 screws.

between	motor

and securing plate.

pav nr.2

2

3 žingsnis. Užsukite M33.5 veržlę ant centrinės ašies, naudodami atitinkamą įranki. (sukite 40N·m jėga).

Vadovaukitės paveikslėliu nr.3.

Užsukite M33.5 veržlę ant centrinės ašies, naudodami atitinkamą įranki. (sukite 40N·m jėga).

pav nr.3

4 žingsnis. Pritvirtinkite motorą prie dviračio rėmo. Vadovaukitės pav. nr. 4.

- Uždėkite tvirtinamąją dalį ant motoro su M8x40 varžtu, tačiau neprisukite.

- Naudodami M8x45 varžtą, bei kabinamąją plokštelę, prisukite motorą prie rėmo.

Install  the  fixing

block	onto	the

motor	with

M8*40	bolt,	do

not tighten.

pav nr.4

Tvirtinamoji detalė

5 žingsnis. Užveržkite varžtą su 40N·m jėga. Žiūrėkite į pav. nr. 5.

Using a M8 *

45	bolt	and

the

hang-plate	to

tighten the fixing block and motor.

3

Tighten the bolt with

40N.m torque force

pav nr. 5

6 žingsnis. Švaistiklio uždėjimas.

Uždėkite švaistiklį naudodami M8x14 varžtus. Užveržimo jėga turėtu būti 40N·m..

Using M8×14 bolts to

install the arm-cranks.

The locking torque is

40N.m.

pav nr. 6

- Ekrano uždėjimas

1 žingsnis. Uždėkite VLCD5 ekraną. Vadovaukitės pav. nr. 7.

Uždėkite LCD ekraną ant vairo naudodami du M4x14 varžtus ir dvi M4 veržles.

Laikiklis yra φ 32 su reguliavimo žiedais, skirtingiems vairo dydžiams.

4

pav. nr. 7

2 žingsnis. Uždėkite kairės pusės valdymo rankenėlę. Vadovaukitės pav. nr. 8.

pav. nr. 8

3 Jutiklio uždėjimas

Uždėkite jutiklį ant dviračio galinės šakės su dviem žiedeliais. Vadovaukitės pav. nr. 9.

5

| M4 varžtas | Magneto korpusas |
| --- | --- |

Jutiklio korpusas

Magneto paviršius

Jutiklis

Žiedai

pav. nr. 9

uždėkite magnetą;

uždėkite magnetą ant galinės šakės (magnetinė dalis turi būti atsisukus į jutiklį).

Pakoreguokite atstumą tarp jutiklio ir magneto (turėtu būti 5mm). Užverškite M4 varžtą.

- Sistemos sujungimas

Pirmas žingsnis: sujunkite ekrano ir rankenėlės laidus.

6

Antras žingsnis: įkiškite stabdžių rankenėlių laidus į ekraną.

(Stabdžių rankenėlių gali nebūti, priklausomai nuo modelio).

-

Trečias žingsnis. Sujunkite motoro laidą su ekranu.

Ketvirtas žingsnis: Sujunkite motorą su jutikliu.

7

Penktas žingsnis: Sujunkite motorą ir bateriją.

8

Sujungta sistema

9

10

Dalių sąrašas

- Motoras  (1vnt.)

- VLCD5 ekranas (1vnt.)

- VLCD5 ekrano tvirtinimo elementas (φ 32) (1vnt.)

- Kairės pusės valdymo rankenėlė (1vnt.)

- Jutiklis (1vnt.)

- Tvirtinimo plokštelė (1vnt.)

- M33.5mm varžtas (1vnt.)

- M8x45 varžtas (1vnt.)

- M5x16 šešiakampis varžtas (2vnt.)

- Φ 5x5 Aliuminės tarpinės (2vnt.)

- 170mm švaistikliai (1 kompl.)

# Text boxes

Įstumkite motorą į centrinę ašį (68mm) kaip tai yra parodyta nuotraukoje. Kitoje pusėje (kairėje) išsikišusi dalis turi būti 11mm (pav nr.1)

1. Uždėkite apsauginę plokštelę ant centrinės ašies

3. Prisukite apsauginę plokštelę ir motorą su dviem M5x16 varžtais.

2. Uždėkite dvi tarpines tarp motoro ir apsauginės plokštelės.

1. Uždėkite tvirtinamąją dalį ant motoro su M8x40 varžtu, tačiau neprisukite.

2 Naudodami M8x45 varžtą, bei kabinamąją plokštelę, prisukite motorą prie rėmo.

1. Užveržkite varžtą su 40N·m jėga.

1. Uždėkite švaistiklį naudodami M8x14 varžtus. Užveržimo jėga turėtu būti 40N·m..